## Slide 1
Interface IHM
RoboCup Rescue — Robot Management System
Dashboard Web · LIDAR Canvas · Caméra · Bras · rosbridge
HTML5
CSS3
JavaScript
roslibjs
ROS 2 Jazzy
WebSocket
IATIC4 — Groupe RMS — UVSQ · 2024 / 2025

## Slide 2
Plan de la présentation
01
Contexte & Rôle de l'IHM
Pourquoi une interface web dans la boucle de contrôle ?
02
Architecture Technique
rosbridge, roslibjs, WebSocket, flux de données
03
Dashboard — index.html
Vue d'ensemble 4 panneaux, configuration IP
04
Page Déplacement Robot
Contrôle clavier/boutons, flippers, caméra orientable
05
Page Visualisation LIDAR
Canvas HTML5, abonnement /scan, rendu polaire
06
Page Caméra
Flux caméra temps réel, topic CompressedImage
07
Page Contrôle Bras
Sliders 6 axes, positions pré-définies ROS 2
08
Bugs corrigés & Améliorations
Corrections critiques, indicateurs de connexion
09
Démo & Lancement
Commandes, URL, simulation sans robot

## Slide 3
01 — Contexte & Rôle de l'IHM
L'interface permet aux opérateurs de piloter le robot à distance, sans RViz ni terminal
🎯 Problème résolu
• Le robot RMS tourne sous ROS 2 — inaccessible directement depuis un navigateur
• Besoin d'une interface légère, accessible depuis n'importe quel appareil sur le même réseau
• Pas de dépendance à RViz, pas de ROS côté client
• Fonctionner sur tablette Android ou PC pendant la compétition
💡 Solution : IHM Web + rosbridge
• rosbridge_server expose les topics ROS 2 en WebSocket
• roslibjs (JavaScript) s'y connecte depuis le navigateur
• L'opérateur ouvre simplement un navigateur en http://robot_ip:8080
• Fonctionne sur ordinateur, tablette, téléphone
• Aucune installation côté client requise
Navigateur (IHM Web)
API
→
WebSocket ws://ip:9090
ws
→
rosbridge server
API
→
Topics ROS 2
API
→
Robot (hardware)
API
Protocole de bout en bout :
Navigateur ──[WebSocket]──► rosbridge_server ──[DDS]──► Node ROS 2 ──► Hardware

## Slide 4
02 — Architecture Technique
Stack : HTML + CSS + JavaScript vanilla · roslibjs · EventEmitter2 · rosbridge_server
🖥️ Côté Client (Navigateur)
• HTML5 / CSS3 / JavaScript (vanilla)
• roslibjs — bibliothèque officielle ROS/JS
• EventEmitter2 — gestion des événements
• Canvas HTML5 — dessin LIDAR
• localStorage — persistance IP du robot
• Aucun framework (React, Vue...) nécessaire
🤖 Côté Serveur (Robot)
• rosbridge_server (ROS 2 Jazzy)
• Port WebSocket : 9090
• python3 -m http.server 8080 (fichiers statiques)
• Aucun backend supplémentaire requis
• Topics ROS 2 exposés en temps réel
📁 Structure des Fichiers
• index.html → Dashboard principal
• deplacement_robot.* → Téléopération
• vision_lidar.* → Visualiseur LIDAR
• vision_camera.* → Flux caméra
• deplacement_bras.* → Contrôle bras
• style.css / *.css → Styles par page
Topics ROS 2 utilisés par l'IHM :
Publié
/joy_ihm
sensor_msgs/Joy
Déplacement robot + flippers + caméra
Publié
/choix_pos
std_msgs/Int16MultiArray
Commandes bras (6 axes)
Abonné
/scan
sensor_msgs/LaserScan
Données brutes LIDAR
Abonné
/cv_camera/image_raw/compressed
sensor_msgs/CompressedImage
Flux caméra JPEG Base64
Abonné
/vitesse1 /vitesse2
std_msgs/Int32
Vitesses moteurs gauche/droite
Abonné
/inclinaison1 /inclinaison2
std_msgs/Int32
Inclinaison avant/arrière

## Slide 5
03 — Dashboard principal (index.html)
Vue unifiée — 4 iframes côte à côte — configuration IP centralisée
🤖 RMS — Tableau de bord
🌐 IP Robot: [192.168.137.82] [Appliquer]
🕹️ Déplacement Robot
<iframe src="deplacement_robot.html">
📡 Vision LIDAR
<iframe src="vision_lidar.html">
📷 Caméra
<iframe src="vision_camera.html">
🦾 Contrôle Bras
<iframe src="deplacement_bras.html">
💡 L'IP du robot est stockée en localStorage — toutes les iframes se rechargent automatiquement après modification.

## Slide 6
04 — Page Déplacement Robot
Téléopération clavier + boutons · Flippers · Caméra orientable · Télémétrie temps réel
🕹️ Contrôle Directionnel
• Boutons ↑ ↓ ← → + ⏹ Stop
• Clavier : Z/S/Q/D (AZERTY) · Espace = Stop
• Anti-rebond : throttle 200 ms sur avancer
• keydown → commande · keyup → Stop automatique
• Topic publié : /joy_ihm (sensor_msgs/Joy)
🔧 Flippers & Caméra
• Flipper AVG : axe [0,0,±1,0,0,0]
• Flipper AVD / AR : boutons buttons[1,2]
• Caméra haut : buttons[5]
• Caméra bas : buttons[7]
• Touches : A/E (flipper) · M/P (caméra)
• Même topic /joy_ihm — axes différents
📊 Télémétrie (Subscribers)
• vitesse1 → /vitesse1 (motor G, m/s)
• vitesse2 → /vitesse2 (motor D, m/s)
• inclinaison1 → /inclinaison1 (AV, °)
• inclinaison2 → /inclinaison2 (AR, °)
• boussole → /boussole (cap, °)
• Mis à jour en temps réel dans le DOM
Format du message Joy publié sur /joy_ihm :
axes: [0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] // [Roulis, Avancer, Flipper, -, -, -] buttons: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] // [-, AVD, AR, -, -, CamH, -, CamB, ...]
⚠️ Le robot s'arrête automatiquement à chaque keyup — sécurité intégrée.

## Slide 7
05 — Page Visualisation LIDAR
Canvas HTML5 · Abonné à /scan · Rendu polaire en temps réel
📡 Fonctionnement
• Abonnement au topic /scan (LaserScan) via roslibjs
• throttle_rate: 100 ms (10 Hz max pour le rendu)
• Chaque message contient ranges[], angle_min, angle_increment
• Filtrage des valeurs NaN / Inf / hors range_max
• Dessin de chaque point en coordonnées cartésiennes
• Fond redessiné à chaque frame (pas d'accumulation)
🎨 Rendu Canvas
• Fond noir #0a0a1a
• 4 cercles de distance (2.5m / 5m / 7.5m / 10m)
• Croix de quadrant (avant/arrière/gauche/droite)
• Point central cyan = position du robot
• Couleur des points : rouge si proche, vert si loin (ratio)
• Labels : AVANT · ARRIÈRE · G · D
🟢 Indicateurs IHM
• Badge 🟢 Connecté / 🔴 Déconnecté
• Compteur : 'N pts valides'
• Champ IP configurable → updateRosUrl()
• IP persistée en localStorage
• Message 'En attente de /scan...' au démarrage
Algorithme de projection polaire → cartésienne :
for (var i = 0; i < ranges.length; i++) { var r = ranges[i]; if (!isFinite(r) || r <= 0 || r > rangeMax) continue; // filtre var angle = angleMin + i * angleIncrement; // rad var x = cx + Math.sin(angle) * r * scale; // pixel X var y = cy - Math.cos(angle) * r * scale; // pixel Y (axe Y inversé) var ratio = r / rangeMax; // 0 (proche) → 1 (loin) ctx.fillStyle = 'rgb(' + Math.round(255*(1-ratio)) + ',' + Math.round(255*ratio) + ',100)'; ctx.fillRect(x-2, y-2, 4, 4); }

## Slide 8
06 — Page Vision Caméra
Flux MJPEG temps réel via rosbridge · sensor_msgs/CompressedImage · Base64
📷 Abonnement & Affichage
• Topic : /cv_camera/image_raw/compressed
• Type : sensor_msgs/CompressedImage
• Contenu : message.data = image JPEG encodée en Base64
• Affichage : img.src = 'data:image/jpeg;base64,' + message.data
• ID unique : id='image_sub' (bug corrigé : 8 IDs dupliqués → 1)
• Masquage du message 'Pas de signal' à la 1ère image reçue
📊 Subscribers de télémétrie
• vitesse1, vitesse2, inclinaison1, inclinaison2, boussole
• Chaque subscriber est distinct (bug corrigé)
• Mise à jour directe du DOM via getElementById()
• Plus de réseau partagé entre subscribers
• Statut ROS 🟢/🔴 affiché en haut de page
Code — réception image flux caméra :
var listener = new ROSLIB.Topic({ ros : ros, name : '/cv_camera/image_raw/compressed', messageType : 'sensor_msgs/CompressedImage' }); listener.subscribe(function(message) { var img = document.getElementById('image_sub'); img.src = 'data:image/jpeg;base64,' + message.data; document.getElementById('cam-no-signal').style.display = 'none'; // cache le message 'En attente' });

## Slide 9
07 — Page Contrôle Bras
6 sliders (déplacement + rotation) · 3 positions pré-définies · topic /choix_pos
🦾 Sliders 6 axes
• Slider 1 (X) : déplacement axe 1 [1600–2400, centre=2048]
• Slider 2 (Y) : déplacement axe 2 [1400–2400, centre=2048]
• Slider 3 (Z) : déplacement axe 3 [0–1, binaire]
• Slider 4 (RX): rotation axe 4 [0–4095, centre=2048]
• Slider 5 (RY): rotation axe 5 [700–3200, centre=2048]
• Slider 6 (RZ): rotation axe 6 [−180–+180°]
🎯 Boutons positions pré-définies
• Bouton 'Rangement' → setButtonValueAndSend(1)
• Bouton 'Déploiement' → setButtonValueAndSend(2)
• Bouton 'Position haute' → setButtonValueAndSend(3)
• La valeur 'bouton' est ajoutée au message MultiArray
• Le node ROS 2 lit [dx, dy, dz, rx, ry, rz, bouton]
• Passage automatique aux positions fixes
Message publié sur /choix_pos (Int16MultiArray) :
var message = new ROSLIB.Message({ layout : { dim: [], data_offset: 0 }, data : [ sliderValues.dx, // position axe X sliderValues.dy, // position axe Y sliderValues.dz, // position axe Z sliderValues.rx, // rotation X sliderValues.ry, // rotation Y sliderValues.rz, // rotation Z sliderValues.bouton // 0=manuel, 1=rangement, 2=deploiement, 3=haut ] }); topic.publish(message);

## Slide 10
08 — Bugs corrigés & Améliorations apportées
6 corrections critiques rendant l'interface 100% fonctionnelle
🐛 AVANT — deplacement_robot.js + vision_camera.js
Subscribers 2, 3, 4, 5 appelaient tous subscriber1.subscribe() → Seul subscriber1 recevait les données. Les 4 autres champs restaient vides.
✅ APRÈS — Bug corrigé
subscriber2.subscribe() · subscriber3.subscribe() · subscriber4.subscribe() · subscriber5.subscribe() → Chaque champ (vitesse2, inclinaison1, inclinaison2, boussole) reçoit ses propres données.
🐛 AVANT — vision_lidar.html
Référençait vision-lidar.js (avec tiret) → Fichier introuvable → JavaScript non chargé → page silencieusement cassée.
✅ APRÈS — Bug corrigé
Corrigé en vision_lidar.js (underscore) → Le script se charge et le canvas s'initialise correctement.
🐛 AVANT — vision_camera.html
8 éléments <img id='image_sub'> identiques → querySelector('#image_sub') ne peut cibler qu'un seul élément → 7 images ignorées.
✅ APRÈS — Bug corrigé
Réduit à 1 seul <img id='image_sub'> → Le flux caméra s'affiche correctement.
🐛 AVANT — deplacement_robot.html
Inputs sans id → les subscribers écrivaient dans null → document.getElementById('vitesse1') retournait null → erreur silencieuse.
✅ APRÈS — Bug corrigé
Telemetry cards ajoutées : <span id='vitesse1'>, <span id='vitesse2'>, <span id='inclinaison1'>, <span id='inclinaison2'>, <span id='boussole'> → Données affichées en temps réel.

## Slide 11
09 — Démo & Lancement
Lancer l'interface en 2 commandes · Test sans robot possible
Étape 1 — Lancer le serveur de fichiers
# Se placer dans le dossier de l'interface (branche : interface) cd /home/ser/RoboCup_ws/IHM_Robot_RMS python3 -m http.server 8080 # Ouvrir dans le navigateur → http://localhost:8080
Étape 2 — Démarrer rosbridge sur le robot (ROS 2)
# Sur le robot (ROS 2 Jazzy) ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml # ou ros2 run rosbridge_server rosbridge_websocket
Étape 3 — Configurer l'IP dans le Dashboard
Dans le champ 'IP Robot' en haut du dashboard → saisir l'IP du robot → cliquer 'Appliquer'
Test sans robot connecté :
✓ L'IHM s'ouvre normalement dans le navigateur
✓ Les pages s'affichent avec toute l'interface graphique
✓ Les indicateurs affichent 🔴 Déconnecté (normal)
✓ Le canvas LIDAR affiche 'En attente de /scan...'
✓ Aucune erreur JavaScript dans la console (F12)
Branche Git :
interface
Dossier :
IHM_Robot_RMS/
URL locale :
http://localhost:8080
URL robot :
http://robot_ip:8080/IHM_Robot_RMS/

## Slide 12
Interface IHM — Récapitulatif
✅ Dashboard 4 panneaux
Vue unifiée Robot + LIDAR + Caméra + Bras sur une seule page
✅ LIDAR Canvas temps réel
Rendu polaire HTML5, abonné à /scan, couleurs distance
✅ Caméra flux live
JPEG Base64 via rosbridge, affichage instantané
✅ Téléopération complète
Clavier AZERTY + boutons, flippers, caméra orientable
✅ Contrôle bras 6 axes
Sliders + positions pré-définies (Rangement, Déploiement, Haut)
✅ 6 bugs critiques corrigés
Subscribers, IDs, noms de fichiers, DOM manquant
✅ Indicateurs dynamiques
🟢/🔴 connexion ROS, compteur de points LIDAR, télémétrie
✅ IP configurable
localStorage → une IP, toutes les iframes rechargées
Merci · Questions ? — Groupe RMS · IATIC4 · UVSQ