## Slide 1
RoboCup Rescue — Projet RMS
Interface IHM & Intégration Globale du Système
Robot Management System — ROS 2 Jazzy
📡 LIDAR | 🦾 Bras | 📷 Caméra | 🕹️ IHM | 🤖 Navigation
IATIC4 — Groupe RMS — 2024 / 2025 | UVSQ

## Slide 2
Plan de la présentation
01
Présentation du projet RMS
Contexte, objectifs et architecture générale
02
Architecture du système
Modules ROS 2, interfaces et communication
03
Module Navigation & LIDAR
Exploration, cartographie, détection d'obstacles
04
Module Bras Robotique
Contrôle automatique et manuel
05
Module Vision (Caméra)
Flux vidéo, traitement HSV, QR Code
06
Module Interface IHM
Dashboard Web, rosbridge, contrôle robot
07
Intégration & Tests
ROS 2, launch files, simulation Docker
08
Conclusion & Perspectives
Résultats, améliorations futures

## Slide 3
01 — Présentation du projet RMS
Robot d'assistance en mission Rescue (Sauvetage) — Compétition RoboCup 2024
Contexte
La compétition RoboCup Rescue met en scène des robots autonomes et semi-autonomes capables de naviguer dans des environnements sinistrés pour localiser des victimes.
Notre robot est équipé d'un LIDAR, d'une caméra, de flippers, d'un bras robotique et d'un accéléromètre, tous coordonnés via ROS 2.
Objectifs
🗺️ Navigation autonome et cartographie LIDAR
🦾 Contrôle précis du bras robotique
📷 Surveillance vidéo en temps réel
🕹️ Interface de pilotage à distance (IHM Web)
📱 Application Android de supervision
🔗 Intégration complète sous ROS 2 Jazzy
Technologie : ROS 2 Jazzy ● C++17 ● Python 3 ● WebSocket / roslibjs ● Docker ● Kotlin (Android)

## Slide 4
02 — Architecture du système
Tous les modules communiquent via des topics et services ROS 2
LIDAR
rms_lidar
sensor_msgs/LaserScan /scan
Navigation
rms_navigation
nav_msgs/OccupancyGrid /map
Caméra
rms_camera
sensor_msgs/CompressedImage /cv_camera/image_raw/compressed
Bras Auto
rms_bras_auto
std_msgs/Int16MultiArray /choix_pos
Bras Manuel
rms_bras_manuel
sensor_msgs/Joy /joy_ihm
Accéléro
rms_accelero
std_msgs/Int32 /inclinaison1, /inclinaison2
IHM Web
rosbridge
WebSocket ws://robot:9090
Android App
RoboCup App
API REST / rosbridge
⟷ Communication inter-modules via DDS (ROS 2)
rms_interfaces : messages et services partagés entre tous les nodes

## Slide 5
03 — Module Navigation & LIDAR
Exploration automatique, cartographie Hector SLAM et détection d'obstacles
📡 Capteur
• Hokuyo UST-10LX (LIDAR 2D)
• Driver : urg_node2 (ROS 2)
• Plage : 0.06 m → 10 m
• Fréquence : 25 Hz / 270°
• Topic : /scan → LaserScan
🗺️ Cartographie
• Hector Mapping (SLAM sans odométrie)
• Topic sortie : /map (OccupancyGrid)
• Sauvegarde GeoTIFF via hector_geotiff
• Launch : hector_mapping.launch.py
🤖 Exploration Intelligente
• Exploration automatique (Frontier-based)
• Exploration_Publisher.cpp
• Arrêt si obstacle < seuil
• Récupération des données auto
• Mode Rescue.cpp : priorité sauvetage
⚙️ Launch Lidar.launch.py
• Lance urg_node2 pour le LIDAR
• Lance hector_mapping pour la carte
• Lance hector_geotiff pour l'export
• Configurable : port USB, IP robot
• Mode Docker ou natif ROS 2
📡 Visualisation IHM — Canvas LIDAR
• Page vision_lidar.html dans l'IHM Web
• Abonné au topic /scan via roslibjs
• Dessin HTML5 Canvas en temps réel
• Couleurs dynamiques : rouge=proche / vert=loin
• Cercles de distance + labels AVANT/ARRIÈRE
• Compteur de points valides en temps réel

## Slide 6
04 — Module Bras Robotique
Contrôle automatique (trajectoires pré-définies) + Manuel (IHM sliders)
🦾 Bras Automatique
• Package : rms_bras_automatique
• Positions pré-définies : Rangement, Déploiement, Haute
• Service ROS 2 : /bras_position
• C++ : BrasAutomatique.cpp
• Retour de position via feedback topic
• Intégré au launch Rescue.launch
🎮 Bras Manuel — IHM
• Page deplacement_bras.html
• 6 sliders : X, Y, Z (déplacements) + RX, RY, RZ (rotations)
• Publié sur /choix_pos (Int16MultiArray)
• Boutons rapides : Rangement / Déploiement / Position haute
• Valeurs persistées entre actions (objet sliderValues)
• Clavier configurable à venir
Flux de contrôle du bras
IHM Web (sliders)
publier /choix_pos
→
Node Bras (ROS 2)
commandes servo
→
Contrôleur Sabre/PWM
mouvement moteurs
→
Feedback Position
topic /bras_retour

## Slide 7
05 — Module Vision (Caméra & QR Code)
Flux vidéo temps réel, traitement HSV, détection QR Code
📷 Caméra Économique
• Package : rms_camera_economique
• Driver : cv_camera (OpenCV → ROS 2)
• Topic : /cv_camera/image_raw/compressed
• Format : CompressedImage (JPEG)
• Calibration HSV via service ROS 2
• Résolution configurable
📱 QR Code
• Package : rms_qrcode
• Bibliothèque : ZBar / OpenCV
• Décode les QR Codes en temps réel
• Publie le contenu sur /qrcode_data
• Utile pour identifier les victimes
• Intégré dans le pipeline Rescue
👁️ Détection Mouvement
• Package : rms_detection_mouvement
• Analyse de flux caméra frame à frame
• Soustraction de fond (BackgroundSubtractor)
• Topic : /mouvement_detecte (Bool)
• Déclenche une alarme sur l'IHM
🖥️ Visualisation Caméra — IHM Web
• Page vision_camera.html dans le dashboard
• Abonnée au topic /cv_camera/image_raw/compressed via roslib.js
• Affichage de l'image Base64 dans un <img> (id unique)
• Message 'En attente du flux...' si aucune image reçue
• Indicateur 🟢/🔴 de connexion ROS en temps réel
🎥 Caméra 8MP
• Package : rms_flux_8mp
• Caméra haute résolution Pi Camera v2
• Flux MJPEG haute qualité
• Launch : Flux_8MP.launch
• Utilisée pour l'inspection fine

## Slide 8
06 — Module Interface IHM (détail)
Dashboard Web 4 panneaux — ROS bridge WebSocket — roslibjs
index.html — Dashboard
4 iframes : Robot | LIDAR | Caméra | Bras
🕹️ Déplacement Robot
deplacement_robot.html /joy_ihm (Joy)
📡 Vision LIDAR
vision_lidar.html /scan (LaserScan) + Canvas
📷 Caméra
vision_camera.html /cv_camera/.../compressed
🦾 Bras
deplacement_bras.html /choix_pos (Int16MultiArray)
rosbridge_server
ws://robot_ip:9090
Corrections apportées :
✅ Subscribers 2→5 corrigés (plus de duplicates subscriber1.subscribe())
✅ Nom JS corrigé : vision-lidar.js → vision_lidar.js
✅ IDs HTML uniques dans vision_camera.html (un seul id='image_sub')
✅ Éléments DOM telémétrie ajoutés : vitesse1/2, inclinaison1/2, boussole
✅ IP robot configurable dynamiquement via localStorage
✅ Indicateurs connexion ROS 🟢/🔴 sur toutes les pages

## Slide 9
07 — Intégration & Tests
Rescue.launch, Docker, Accéléromètre, Application Android
📐 Accéléromètre
• Package : rms_accelerometre
• Topics : /inclinaison1, /inclinaison2
• Mesure l'inclinaison du robot
• Utile pour flippers adaptatifs
• Affiché en temps réel sur l'IHM
• Init : Init_Accelero.launch
🚀 Rescue.launch — Intégration
• Lance tous les nodes en une commande
• urg_node2 + hector_mapping + cv_camera
• Bras automatique + Déplacement
• rosbridge pour l'IHM Web
• Configurable par paramètres YAML
📱 Application Android
• Projet : RoboCup_app-main (Kotlin)
• Interface de supervision tactile
• Connexion via rosbridge WebSocket
• Vue état du robot + caméra
• Compatible tablette / téléphone Android
Environnement Docker — Développement et Test
1. Lancer Docker
docker run -it \ -v $(pwd)/RMS:/ros2_ws/src/RMS \ osrf/ros:jazzy-desktop bash
2. Installer dépendances
apt install ros-jazzy-urg-node2 ros-jazzy-diagnostic-updater rosdep install ...
3. Compiler
cd /ros2_ws colcon build \ --packages-select urg_node2 rms_lidar
4. Lancer
source install/setup.bash ros2 launch rms_lidar Lidar.launch.py

## Slide 10
08 — Conclusion & Perspectives
Ce qui a été réalisé
✅ Interface IHM Web complète (Dashboard 4 panneaux)
✅ Visualiseur LIDAR en temps réel (Canvas HTML5)
✅ Correction de tous les bugs de l'interface
✅ Navigation autonome avec Hector SLAM
✅ Contrôle du bras (automatique + manuel)
✅ Flux caméra + détection QR Code
✅ Déploiement Docker + ROS 2 Jazzy
✅ Application Android de supervision
Perspectives d'amélioration
🔮 Navigation 3D avec LIDAR 3D
🔮 Détection et localisation de victimes (IA)
🔮 Interface mobile améliorée (PWA)
🔮 Contrôle du robot via joystick physique
🔮 Mapping en temps réel affiché dans l'IHM
🔮 Communication multi-robots
Merci pour votre attention — Questions ?
Groupe RMS — IATIC4 — UVSQ | RoboCup Rescue 2025